Grenoble, le 2 février 2015

Grenoble INP – Ense3 crée le bâtiment intelligent de demain

En septembre 2015, Grenoble INP - Ense³ intégrera un nouveau bâtiment au cœur du campus GIANT de Grenoble. Ce bâtiment nommé GreEn-ER est à l’image de la ville de demain avec une priorité donnée à la gestion de l’énergie et aux impacts environnementaux.

L’école d’ingénieurs Grenoble INP – Ense3, spécialisée dans les enjeux énergétiques et environnementaux, a élaboré le cahier des charges de ce nouveau bâtiment basse consommation (BBC), en se fixant des objectifs ambitieux en termes de consommation énergétique (avec moins de 110 kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an) et en gestion des ressources, comme l’eau de pluie récupérée pour les sanitaires et l’arrosage.

Des centaines de capteurs installés dans le bâtiment permettent d’étudier et de comprendre l’influence de ses habitants sur son fonctionnement. Les salles de classes peuvent ainsi être chauffées en avance ou l’extraction d’air accélérée avant que le taux de CO2 ne soit trop élevé. Les capteurs permettront à la totalité des consommations d’eau et d’énergie d’être enregistrées. La vie du bâtiment sera alors modélisée et affichée en temps réel dans l’Agora.

Un lieu d’étude à taille réelle pour étudiants et chercheurs

Une partie du bâtiment est un laboratoire vivant, permettant aux chercheurs et aux étudiants de tester des stratégies de gestion énergétique appliquées à taille réelle. La zone d’étude dédiée à la recherche et à l’enseignement sur le « smart building » est composée de salles de classe et de travaux pratiques où pourront être testés différents types de scenarii de chauffage, climatisation et de consommation électrique.

Les chercheurs des laboratoires grenoblois G2Elab et G-SCOP ont mis au point un logiciel capable d’aller au-delà de la simple régulation de température, pour anticiper le comportement du bâtiment et produire des modèles physiques prédictifs.

L’objectif de ce pilotage, qui s’appuie également sur la station météo installée sur le toit, est capable d’optimiser les consommations du bâtiment en trouvant le meilleur compromis entre le confort de l’utilisateur et la consommation énergétique la plus faible et la moins chère, en agissant sur le chauffage, l’éclairage et le débit de l’air. Le modèle prédictif permet ainsi le préchauffage thermique du bâtiment la nuit quand l’énergie est la moins chère.

Les économies sur la consommation électrique se jouent également sur les éléments de stockage de l’énergie, comme les batteries des ordinateurs portables. Le logiciel de supervision du bâtiment est capable de piloter la charge ou la décharge des batteries des ordinateurs, sans que le travail de l’utilisateur n’en soit affecté. Cela a pour objectif de favoriser l’autoconsommation et permettre d’acheter l’énergie quand le prix est le plus bas. Le logiciel de pilotage du bâtiment peut interagir avec l’utilisateur via une application Smartphone par exemple. L’utilisateur reçoit des conseils (ouvrir sa fenêtre de telle heure à telle heure, pour consommer moins d’énergie) et une analyse de sa consommation énergétique. Il peut ainsi améliorer son comportement et diminuer facilement sa consommation énergétique.

Le véhicule électrique, un enjeu majeur

Grenoble INP – Ense3 a également placé les véhicules électriques au cœur de ses enjeux de formation et de recherche et héberge une plateforme de 340m² dédiée à cette thématique, qui offre une structure rassemblant enseignement et recherche et vie étudiante, autour du thème du véhicule électrique.

Desservi par le tramway (ligne B) et les bus, Grenoble INP - Ense³ est situé dans la Presqu’île de Grenoble, zone de développement du projet écoCité. Il bénéficiera d’une solution de transport multimodale et technologiquement innovante grâce au pavillon Mobilité situé face à un arrêt de tram. Il offrira aux utilisateurs un large choix de modes de déplacements, adaptés aux besoins de chacun : places de stationnement mutualisées, véhicules en libre-service, flotte de vélos, covoiturage…

Pour Yves Maréchal, directeur de Grenoble INP - Ense3 : « Grenoble INP – Ense3 est une des six écoles de Grenoble INP dont l’enseignement et la recherche sont axés sur les trois thématiques « Énergie, Eau et Environnement. » Notre objectif est de relever les défis de demain de ses grands enjeux sociétaux. Penser les nouvelles énergies dans le respect de l’environnement, telle est notre ambition. Quelle plus belle illustration aurions-nous pu trouver que ce « smart-building » conçu par Grenoble INP - Ense3 ?

Pour Brigitte Plateau, administrateur général de Grenoble INP : « Ce nouveau bâtiment reflète l’essence même de Grenoble INP, un des établissements d’ingénieurs les mieux classés en France  (dont Ense3 fait partie). Il est porteur d’innovation et d’excellence et dessine par  ses nouvelles technologies  un monde meilleur, avec la mise en œuvre de stratégies énergétiques optimales.  Je souhaite beaucoup d’épanouissement aux équipes d’Ense3 qui s’y installeront en septembre prochain et à tous les enseignants et chercheurs qui viendront y travailler sur l’énergie et les ressources renouvelables».

Porté par l’Université Grenoble Alpes, GreEn-ER fait partie d’un nouveau pôle d'innovation de dimension mondiale sur l'énergie et les ressources renouvelables.

La construction du bâtiment a été confiée à la société Eiffage et la gestion du projet est pilotée par Jean-Luc Schanen, enseignant chercheur à Grenoble INP - Ense³ et chercheur au G2Elab.

Le bâtiment regroupe dans un même lieu des acteurs de la formation et de la recherche autour des nouvelles technologies de l'énergie : l'école d'ingénieurs Grenoble INP - Ense³, des formations licence et master de l'Université Joseph Fourier, le laboratoire G2Elab et des plateformes formation/recherche (PREDIS et Mécanique Eau et Environnement (M2E).

CONTACTS PRESSE : Sandra TRICOT - KBZ pour Grenoble INP 06 65 85 85 65 Karine ZIMERAY - KBZ pour Grenoble INP 06 09 15 65 14

PHOTOS

D’autres photos disponibles sur demande

(nous en enverrons une avec le communiqué – cf firewall)

LES CHIFFRES CLES DU BATIMENT

4500 m² de surface utile pour des plateformes enseignement / recherche

500 m2 d’espace à la Médiathèque

2000 personnes accueillies dans le bâtiment dont 1500 étudiants.

400 emplacements dans le parc à vélos

1 laboratoire de recherche (G2Elab)

2 restaurants (une brasserie et un restaurant universitaire)

Grenoble INP – Ense3, Energie, Eau, Environnement

Ense3 forme des ingénieurs et des docteurs pour développer de nouveaux modes de production, de transport et de stockage de l’énergie, inventer l’habitat et le transport du futur, assurer un approvisionnement en eau pour le plus grand nombre, en quantité et en qualité

Contact : Maxime Tran-To : 06 74 40 89 68

Grenoble INP, innover pour un avenir durable

L’Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) est fondateur du Groupe INP, qui regroupe au niveau national, sous la forme d’association, les quatre INP de Bordeaux, Grenoble, Lorraine et Toulouse, et par ailleurs membre fondateur de la Communauté d’Université et d’Etablissements Université Grenoble Alpes.

Bénéficiant du statut de Grand Etablissement, Grenoble INP compte :

- 6 écoles d'ingénieurs

- 5 500 étudiants

- 1 200 diplômes d'ingénieur et 200 doctorats délivrés chaque année

- 40 000 diplômés dans le monde

- 33 jours en moyenne pour accéder au 1er emploi, avec un salaire brut annuel moyen de 34 150 euros

- 140 millions d'euros de budget

- 1300 personnels (enseignants-chercheurs, administratifs et techniques)

- 198 brevets et logiciels

- 37 laboratoires de recherche, dont 11 internationaux

http://www.grenoble-inp.fr/

###### Contacts presse :

###### Marie-Paule SCHUHL – groupe Grenoble INP / 04 76 57 43 43 – 06 33 85 19 11

###### Marie-paule.Schuhl@grenoble-inp.fr

http://presse.grenoble-inp.fr